## Slide 1
2. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 현황 |  | 
총 면 적 은 1 32㎡ 로 제 조 시설 로 선 별 작업 대 , 배 합 기 , 충 진기 , 오븐 기 , 내 포 장기 , 금 속 검 출 기 등 의 설 비 와 냉 동 /냉 장고 를 갖추어 운 영 하 고 있 다 . 본 업 소 의 주요 생 산품목은 만쥬 빵 류 로 연 간 생 산량 은 약 kg 이 며 , 연 간 매 출 액 은 억 원 대 로 주로 중 소 형 유 통 업 체 , 대 리 점 , 온 라 인 등 에 판 매 하 고 있 다 . 본 업 소 는 대 표 자외 1 0명 ( 생 산 직 9 명 , 관 리 직 1 명 ) 으 로 구 성 되 어 있 으 며 , 직 원의 연 령 층은 50대 2명 , 40대 2명 , 30대 6 명 으 로 , 종 사자 중 식 품 업 종 에 종 사한 직 원 은 5명 , 식 품 관 련 관 련 분 야에서 1 0년 이 상 종 사한 직 원 은 1 명 이 있 다 . 본 업 소 에서 는 3개 제 품을 생 산하 고 있 다 . 본 업 소 는 원 료를 밀 가루 과 앙금 , 계 란 등 을 배 합 , 충 진 , 발효 , 냉 각, 내 포 장, 금 속 검 출 기 통 과, 살 균 , 외 포 장을 거쳐 생 산되 며 , 가 열 ( 굽 기 ) 공 정 정 ( C C P - 1 B ) 과 금 속 검 출 공 정 ( C C P - 2P ) 을 중 점적 으 로 관 리 하 고 있 다 . |  |  | 

## Slide 2
 | 품 명 | 온 도 ( 상 단 ) | 온 도 ( 하 단 ) | 시 간
□ |  | 1 93℃ ( ± 3℃ ) | 1 65 ℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
□ |  | 1 70 ℃ ( ± 3℃ ) | 1 80 ℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
□ |  | 1 70 ℃ ( ± 3℃ ) | 1 80 ℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
□ |  | 1 70 ℃ ( ± 3℃ ) | 1 80 ℃ ( ± 3℃ ) | 9 분 30 로 ± 30 초
◌ 가 열 온 도 측 정 모 니 터 링 담 당 자 는 컨 트 롤 판 넬 세 팅 온 도 를 확 인 하 여 가 열 굽 기 를 실 시 하 여 모 니 터 링 일 지 에 기 록 한 다 .
◌ 가 열 시 간 측 정 모 니 터 링 담 당 자 는 각 제 품 을 투 입 과 제 품 상 단 온 도 기 점 , 도 달 후 타 이 머 s ta r t 버 튼 을 누 르 고 제 품 의 살 균 처 리 종 료 시 점 과 동 시 에 s to p 버 튼 을 눌 러 모 니 터 링 된 시 간 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 한 다 .
◌모 니 터 링 담 당 자 는 한 계 기 준 이 탈 시 즉 시 작 업 을 중 지 한 다 . 한 계 기 준 이 탈 내 용 과 개 선 조 치 내 용 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록
◌ 종료 후 H ACCP팀 장에 게 보 고 및 승 인
2. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 현황 |  | 
중요관리점(CCP) C C P - 1 B : 가 열 ( 굽 기 ) 공 정 한 계 기 준 방 법 주 기 책임자 모 니 터 링 - 작업시작 전 - 작업 종료 후 ◌ 가 열 온 도 , 가 열 시 간 미 달 시 모 니 터 링 담 당 자 는 한 계 기 준 이 탈 시 즉 시 작 업 을 중 지 한 다 . 가 열 온 도 와 가 열 시 간 을 재 조 정 한 후 미 달 된 제 품 에 대 하 여 재 가 열 후 제 품 ( 관 능 ) 검 사 를 실 시 하 여 이 상 이 없 을 시 다 음 공 정 을 진 행 하 며 이 상 이 있 을 시 폐 기 한 다 . 한 계 기 준 이 탈 내 용 과 개 선 조 치 내 용 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 ◌ 가 열 온 도 , 가 열 시 간 초 과 모 니 터 링 담 당 자 는 한 계 기 준 이 탈 시 즉 시 작 업 을 중 지 한 다 . 제 품 ( 관 능 ) 검 사 를 실 시 하 여 이 상 이 없 을 시 다 음 공 정 을 진 행 하 며 이 싱 이 있 을 개 선 조 치 시 폐 기 한 다 . 한 계 기 준 이 탈 내 용 과 개 선 조 치 내 용 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 ◌ 기 계 고 장 시 모 니 터 링 담 당 자 는 오 븐 기 등 기 계 고 장 시 즉 시 작 업 을 중 지 한 다 . 수 리 후 정 상 적 으 로 작 동 시 재 가 동 한 다 . ☆ 즉 각 적 인 수 리 가 불 가 능 할 경 우 교 차 오 염 이 되 지 않 도 록 보 호 조 치 하 여 냉 장 창 고 에 보 관 한 후 , 수 리 가 끝 나 면 제 품 생 산 을 계 속 한 다 . ◌ 공 통 : 개 선 조 치 시 문 제 발 생 시 H ACCP 팀 장 에 게 보 고 후 조 치 하 며 , 개 선 조 치 후 모 니 터 링 일 지 에 기 록 후 H ACCP 팀 장 에 게 승 인 을 받 는 다 . |  |  | 

## Slide 3
◌ 기 기 감 도 측 정 모 니 터 링 담 당 자 는 작 업 시 작 전 Te s t p i e ce ( F e 2 . 0 m m Φ, S U S 304 2 . 5 m m Φ) 를 통 과 시 켜 검 출 여 부 를 확 인 하 고 모 니 터 링 일 지 에 기 록 한 다 .
◌ 제 품 감 도 측 정 모 니 터링 담당 자는 작업 종료후 Test p i ece( F e 2. 0m m Φ, SU S 304 2. 5m m Φ) 를 넣 고 기기 에 통 과시 켜 검 출 여 부 를 확 인 하 고 모 니 터링 일 지 에 기 록 한 다 .
◌ 통 과 량 및 검 출 량 측 정 모 니 터 링 담 당 자 는 통 과 된 양과 검 출 된 양을 CCP - 2P 모 니 터 링 일 지 에 기 록 한 다 .
◌ 종료 후 H ACCP팀 장에 게 보 고 및 승 인
2. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2020. 06. 00
 | 현황 |  | 
중요관리점(CCP) C C P - 2P : 금 속 검 출 공 정 한 계 기 준 금 속 이 물 ( F e 2 . 0 m m Φ, S U S 304 2 . 5 m m Φ 이 상 ) 불 검 출 방 법 주 기 책임자 모 니 터 링 - 작업시작 전 - 작업 종료 후 ◌ 금 속 성 이 물 검 출 시 모 니 터 링 담 당 자 는 즉 시 금 속 검 출 기 의 작 업 을 중 지 하 고 공 정 품 을 보 류 하 고 해 당 ( 이 탈 ) 제 품 을 제 거 한 다 . 공 정 품 에 혼 입 된 금 속 이 물 을 찾 아 내 고 , 그 출 처 를 조 사 하 여 원 인 을 제 거 한 다 . 금 속 이 물 검 출 내 역 및 개 선 조 치 사 항 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 ◌ 감 도 이 상 발 생 시 ( 설 정 된 감 도 가 바 뀌 는 경 우 ) 모 니 터 링 담 당 자 는 즉 시 금 속 검 출 기 의 작 업 을 중 지 하 고 공 정 품 을 보 류 한 다 . 감 도 를 재 조 정 한 후 정 상 적 으 로 작 동 시 재 가 동 한 다 . 감 도 이 상 발 생 전 부 터 정 상 운 전 확 인 시 점 까 지 생 산 된 제 품 을 다 시 검 개 선 조 치 사 한 다 . 재 검 사 후 그 내 역 또 는 개 선 조 치 사 항 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 ◌ 기 계 적 고 장 시 모 니 터 링 담 당 자 는 즉 시 금 속 검 출 기 의 작 업 을 중 지 하 고 공 정 품 을 보 류 한 다 . 수 리 후 정 상 적 으 로 작 동 시 재 가 동 한 다 . 수 리 불 가 능 할 때 에 는 납 품 업 체 에 수 리 를 의 뢰 한 다 . ☆ 금 속 검 출 기 의 고 장 으 로 정 상 운 전 확 인 이 후 에 생 산 된 제 품 과 금 속 검 출 기 미 통 과 제 품 에 대 해 서 는 전 량 검 사 대 기 품 표 시 ( 냉 동 보 관 ) 를 하 여 금 속 검 출 기 수 리 완 료 후 전 량 재 통 과 한 다 . ◌ 공 통 : 개 선 조 치 시 문 제 발 생 시 H AC C P 팀 장 에 게 보 고 후 조 치 하 며 , 개 선 조 치 후 모 니 터 링 일 지 에 기 록 후 H AC C P 팀 장 에 게 승 인 을 받 는 다 . |  |  |