## Slide 1
8. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 중요관리점(CCP) 결정 |  | 
CCP결정도 중 요 관리 점 이 란 위 해 요 소 분 석 에 서 파악된 위 해 요 소 를 예 방 , 제 거 또 는 허 용 가능 한 수 준 까지 감소 시 킬 수 있 는 최 종 단 계 또 는 공 정 을 말 한다 . 중 요 관리 점 ( CCP) 결 정 도 를 이 용 하여 위 해 요 소 분 석 에 의 한 위 해 평 가 결 과 중 요 위 해 ( 3점 이 상) 으 로 선 정 된 위 해 요 소 에 대 하여 적 용 한다 . 질문1 확인된 위해를 관리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 는가? ↓ ↓ 아니오 예 → CCP 아님 (또는 CP임) ↓ 질문2 모든 단계에서 작업자에 의한 위해를 관리할 방지방법 ← 단계․공정․제품 이 있는가? 변경 ↓ ↓ ↑ 예 아니오 ↓ 질문2-1 이 단계에서 안전성을 위한 관리가 필요 → 예 한가? ↓ 아니오 → CCP 아님 (또는 CP임) ↓ 질문3 이 단계는 확인된 위해를 제거하거나 허용수준까지 감 → 예 소시키기 위해 특별히 고안된 것인가? ↓ 아니오 ↓ 질문4 확인된 위해가 허용수준을 초과하여 발생하거나 또는 허용할 수 없는 수준으로 증가하는가? ↓ ↓ 예 아니오 → CCP 아님 (또는 CP임) ↓ 질문5 확인된 위해를 제거하거나 허용수준으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? ↓ ↓ ↓ 예 아니오 → CCP ↓ CCP 아님 (또는 CP임) |  |  | 

## Slide 2
8.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 06. 00
중요관리점(CCP) 결정
해바라기 CCP 결정도
공정면 | 위해요소 |  | 질문 [1] | 질문[2] | 질문[2-1] | 질문[3] | 질문[4] | 질문[5] | CCP 또는 CP
 |  |  | 확인된 위해를 관 리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 으며 잘 관리되고 있는가? 예→CP 아니요→질문2 | 모든 단계에서 작 업자에 의해 위해 를 관리할 방지방 법이 있는가? 예→질문 3 아니요→질문 2-1 | 이 단계에서 안전 성을 위한 관리가 필요한가? 예→단계, 공정, 제품 변경후질문2 이동 아니요→CP | 이 단계는 확인된 위해를 예방, 제거 하거나 허용수준까 지 감소시키기 위 해 특별히 고안된 것인가? 예→ CCP 아니요→ 질문 4 | 확인된 위해가 허 용수준을 초과하여 발생 하는가 또는 허용할 수 없는 수 준으로 증가하는 가? 예→ 질문 5 아니요→ CP | 확인된 위해를 제 거하거나 허용수준 으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? 예 → CP 아니요 → CCP | 
입 고 / 보 관 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
계 량 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
1 차 배 합 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 배 합 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
1 차 발 효 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
성 형 충 진 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 송 형 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 발 효 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
가열 ( 굽 기 ) | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 예 | - | - | CCP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CCP

## Slide 3
8.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 06. 00
중요관리점(CCP) 결정
해바라기 CCP 결정도
공정명 | 위해요소 |  | 질문 [1] | 질문[2] | 질문[2-1] | 질문[3] | 질문[4] | 질문[5] | CCP 또는 CP
 |  |  | 확인된 위해를 관 리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 으며 잘 관리되고 있는가? 예→CP 아니요→질문2 | 모든 단계에서 작 업자에 의해 위해 를 관리할 방지방 법이 있는가? 예→질문 3 아니요→질문 2-1 | 이 단계에서 안전 성을 위한 관리가 필요한가? 예→단계, 공정, 제품 변경후질문2 이동 아니요→CP | 이 단계는 확인된 위해를 예방, 제거 하거나 허용수준까 지 감소시키기 위 해 특별히 고안된 것인가? 예→ CCP 아니요→ 질문 4 | 확인된 위해가 허 용수준을 초과하여 발생 하는가 또는 허용할 수 없는 수 준으로 증가하는 가? 예→ 질문 5 아니요→ CP | 확인된 위해를 제 거하거나 허용수준 으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? 예 → CP 아니요 → CCP | 
냉 각 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
내 포 장 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
금 속 검 출 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 예 | - | - | CCP
외 포 장 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
보 관/ 출 고 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 4
8.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 06. 00
중요관리점(CCP) 결정
민들레 CCP 결정도
공정면 | 위해요소 |  | 질문 [1] | 질문[2] | 질문[2-1] | 질문[3] | 질문[4] | 질문[5] | CCP 또는 CP
 |  |  | 확인된 위해를 관 리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 으며 잘 관리되고 있는가? 예→CP 아니요→질문2 | 모든 단계에서 작 업자에 의해 위해 를 관리할 방지방 법이 있는가? 예→질문 3 아니요→질문 2-1 | 이 단계에서 안전 성을 위한 관리가 필요한가? 예→단계, 공정, 제품 변경후질문2 이동 아니요→CP | 이 단계는 확인된 위해를 예방, 제거 하거나 허용수준까 지 감소시키기 위 해 특별히 고안된 것인가? 예→ CCP 아니요→ 질문 4 | 확인된 위해가 허 용수준을 초과하여 발생 하는가 또는 허용할 수 없는 수 준으로 증가하는 가? 예→ 질문 5 아니요→ CP | 확인된 위해를 제 거하거나 허용수준 으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? 예 → CP 아니요 → CCP | 
입 고 / 보 관 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
계 량 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
1 차 배 합 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 배 합 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
1 차 발 효 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
성 형 충 진 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 송 형 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 발 효 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
가열 ( 굽 기 ) | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 예 | - | - | CCP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CCP

## Slide 5
8.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 06. 00
중요관리점(CCP) 결정
민들레 CCP 결정도
공정명 | 위해요소 |  | 질문 [1] | 질문[2] | 질문[2-1] | 질문[3] | 질문[4] | 질문[5] | CCP 또는 CP
 |  |  | 확인된 위해를 관 리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 으며 잘 관리되고 있는가? 예→CP 아니요→질문2 | 모든 단계에서 작 업자에 의해 위해 를 관리할 방지방 법이 있는가? 예→질문 3 아니요→질문 2-1 | 이 단계에서 안전 성을 위한 관리가 필요한가? 예→단계, 공정, 제품 변경후질문2 이동 아니요→CP | 이 단계는 확인된 위해를 예방, 제거 하거나 허용수준까 지 감소시키기 위 해 특별히 고안된 것인가? 예→ CCP 아니요→ 질문 4 | 확인된 위해가 허 용수준을 초과하여 발생 하는가 또는 허용할 수 없는 수 준으로 증가하는 가? 예→ 질문 5 아니요→ CP | 확인된 위해를 제 거하거나 허용수준 으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? 예 → CP 아니요 → CCP | 
프 린 팅 성 형 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니오 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
냉 각 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
내 포 장 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
금 속 검 출 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 예 | - | - | CCP
외 포 장 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
보 관/ 출 고 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 6
8.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 06. 00
중요관리점(CCP) 결정
가나다 CCP 결정도
공정면 | 위해요소 |  | 질문 [1] | 질문[2] | 질문[2-1] | 질문[3] | 질문[4] | 질문[5] | CCP 또는 CP
 |  |  | 확인된 위해를 관 리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 으며 잘 관리되고 있는가? 예→CP 아니요→질문2 | 모든 단계에서 작 업자에 의해 위해 를 관리할 방지방 법이 있는가? 예→질문 3 아니요→질문 2-1 | 이 단계에서 안전 성을 위한 관리가 필요한가? 예→단계, 공정, 제품 변경후질문2 이동 아니요→CP | 이 단계는 확인된 위해를 예방, 제거 하거나 허용수준까 지 감소시키기 위 해 특별히 고안된 것인가? 예→ CCP 아니요→ 질문 4 | 확인된 위해가 허 용수준을 초과하여 발생 하는가 또는 허용할 수 없는 수 준으로 증가하는 가? 예→ 질문 5 아니요→ CP | 확인된 위해를 제 거하거나 허용수준 으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? 예 → CP 아니요 → CCP | 
입 고 / 보 관 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
계 량 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
1 차 배 합 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 배 합 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
1 차 발 효 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
성 형 충 진 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 송 형 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
2차 발 효 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니요 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
가열 ( 굽 기 ) | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 예 | - | - | CCP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CCP

## Slide 7
8.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 06. 00
중요관리점(CCP) 결정
가나다 CCP 결정도
공정명 | 위해요소 |  | 질문 [1] | 질문[2] | 질문[2-1] | 질문[3] | 질문[4] | 질문[5] | CCP 또는 CP
 |  |  | 확인된 위해를 관 리하기 위한 선행 위생관리규정이 있 으며 잘 관리되고 있는가? 예→CP 아니요→질문2 | 모든 단계에서 작 업자에 의해 위해 를 관리할 방지방 법이 있는가? 예→질문 3 아니요→질문 2-1 | 이 단계에서 안전 성을 위한 관리가 필요한가? 예→단계, 공정, 제품 변경후질문2 이동 아니요→CP | 이 단계는 확인된 위해를 예방, 제거 하거나 허용수준까 지 감소시키기 위 해 특별히 고안된 것인가? 예→ CCP 아니요→ 질문 4 | 확인된 위해가 허 용수준을 초과하여 발생 하는가 또는 허용할 수 없는 수 준으로 증가하는 가? 예→ 질문 5 아니요→ CP | 확인된 위해를 제 거하거나 허용수준 으로 감소시킬 수 있는 연속된 다음 공정이나 조치가 있는가? 예 → CP 아니요 → CCP | 
프 린 팅 성 형 | 생물 학적 | ㆍLi steri a. monocytogenes ㆍE Col i O1 57: H7 | 아니요 | 예 가열공정 | - | 아니오 | 예 | 예 가열공정 | CP
 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
냉 각 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
내 포 장 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 아니요 | 예 | 예 금속검출공 정 | CP
금 속 검 출 | 물리 적 | ㆍ금속조각 | 아니요 | 예 금속검출공 정 | - | 예 | - | - | CCP
외 포 장 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
보 관/ 출 고 | - | - | - | - | - | - | - | - | -