## Slide 1
9. | H ACCP관 리 기 준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 한 계 기 준 설 정 |  | 
CCP-1B 가열(굽기)공정 한 계 기 준 유 효 성 평 가 실 험 생 물 학 적 위 해 요 소 를 제 어 하 기 위 한 “ 가 열 ( 굽 기 ) ” 공 정 의 한 계 기 준 을 설 정 하 기 위 한 가 열 [ 굽 기 ] 온 도 , 가 열 [ 굽 기 ] 시 간 , 가 열 [ 굽 기 ] 후 제 품 의 품 은 온 도 를 설정 하 여 유 효 성 평 가 실 험 을 다 음 과 같 이 실 시 한 다 . “ 가 열 ( 굽 기 ) ” 공 정 전 /후 의 공 정 품 시 료를 각각 3회 이 상 채 취 하 여 다 음 의 분 석 항 목 에 대 하 여 실 험 을 의 뢰 한 다 . 유 효 성 평 가 실 험 판 정 기 준 |  |  | 
가열 공 정 전 /후 공 정 품 에 대 한 생 물 학 적 위 해 요소 | 판 정 기 준
분 석 항 목 | 
일 반 세 균 | 1 0 , 000 c fu /g 이 하
대 장 균 군 | 0
리 스 테 리 아 모 노 사이 토 제 네 스 | 음 성
장출 혈 성 대 장균 | 음 성
살 모 넬 라 균 | 음 성
바 실 러 스 세 레 우 스 | 음 성
황 색 포 도 상구 균 | 음 성
클 로 스 트 리 디 움 퍼 프 리 젠 스 | 음 성
 |  |  | 가 열 ( 굽 기 ) 시 간 ( 1 7± 2분 ) |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 차 |  | 2차 |  | 3차 | 
 | 분 석 항 목 | 구 분 | 살 균 전 | 살 균 후 | 살 균 전 | 살 균 후 | 살 균 전 | 살 균 후
가 열 ( 굽 기 ) 온 도 조 건 상 단 : 1 93℃ ± 3℃ 하 단 : 1 65℃ ± 3℃ | 일 반 세 균 | 정 량 |  |  |  |  |  | 
 | 대 장 균 군 | 정 량 |  |  |  |  |  | 
 | 리 스 테 리 아 모 노 사 이 토 제 네 스 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 장 출 혈 성 대 장 균 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 살 모 넬 라 균 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 바 실 러 스 세 레 우 스 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 황 색 포 도 상 구 균 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 클 로 스 트 리 디 움 퍼 프 리 젠 스 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
품 명 | 온도 ( 상단 ) |  | 온도 ( 하 단 ) | 시 간
해 바 라 기 | 1 93℃ ( ± 3℃ ) |  | 1 65℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
민 들 레 | 1 70℃ ( ± 3℃ ) |  | 1 80℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
가나다 | 1 70℃ ( ± 3℃ ) |  | 1 80℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
가열 [ 굽 기 ] 후 제 품 의 품은온도 |  | 가열 후 품은 온도 는 1 00℃ ± 4 ( 최 초탐 침 온도 게 의 수 치 이 다 ) |  | 

## Slide 2
9. | H ACCP관 리 기 준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 한 계 기 준 설 정 |  | 
CCP-1B 가열(굽기)공정 한 계 기 준 유 효 성 평 가 실 험 생 물 학 적 위 해 요 소 를 제 어 하 기 위 한 “ 가 열 ( 굽 기 ) ” 공 정 의 한 계 기 준 을 설 정 하 기 위 한 가 열 [ 굽 기 ] 온 도 , 가 열 [ 굽 기 ] 시 간 을 설정 하 여 유 효 성 평 가 실 험 을 다 음 과 같 이 실 시 한 다 . “ 가 열 ( 굽 기 ) ” 공 정 전 /후 의 공 정 품 시 료를 각각 2회 이 상 채 취 하 여 다 음 의 분 석 항 목 에 대 하 여 실 험 을 의 뢰 한 다 . 유 효 성 평 가 실 험 판 정 기 준 |  |  | 
가열 공 정 전 /후 공 정 품 에 대 한 생 물 학 적 위 해 요소 | 판 정기 준
분 석 항 목 | 
일반세 균 | 1 0, 000 cfu /g이 하
대 장균 군 | 0
 | 가열 (굽 기 )시 간 ( 1 7±2분 ) |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 차 |  | 2 차 | 
가열 ( 굽 기 ) 온 도 조 건 상단 : 1 70℃ ± 3℃ 하 단 : 1 70℃ ± 3℃ | 분 석 항 목 | 구 분 | 살 균 전 | 살 균 후 | 살 균 전 | 살균후
 | 일 반 세 균 | 정 량 |  |  |  | 
 | 대 장 균 군 | 정 량 |  |  |  | 
품 명 | 온도 ( 상 단 ) | 온도 ( 하 단 ) | 시 간
호 두 | 1 70℃ ± 3℃ | 1 70℃ ± 3℃ | 1 7분 ± 2분

## Slide 3
9. | H ACCP관 리 기 준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 한 계 기 준 설 정 |  | 
CCP-1B 가열(굽기)공정 견 과 류 호 두 한 계 기 준 유 효 성 평 가 실 험 생 물 학 적 위 해 요 소 를 제 어 하 기 위 한 “ 가 열 ( 굽 기 ) ” 공 정 의 한 계 기 준 을 설 정 하 기 위 한 가 열 [ 굽 기 ] 온 도 , 가 열 [ 굽 기 ] 시 간 , 가 열 [ 굽 기 ] 후 호 두 의 품 은 온 도 를 설정 하 여 유 효 성 평 가 실 험 을 다 음 과 같 이 실 시 한 다 . “ 가 열 ( 굽 기 ) ” 공 정 전 /후 의 공 정 품 시 료를 각각 3회 이 상 채 취 하 여 다 음 의 분 석 항 목 에 대 하 여 실 험 을 의 뢰 한 다 . 유 효 성 평 가 실 험 판 정 기 준 |  |  | 
가열 공 정 전 /후 공 정 품 에 대 한 생 물 학 적 위 해 요소 | 판 정 기 준
분 석 항 목 | 
일 반 세 균 | 1 0 , 000 c fu /g 이 하
대 장 균 군 | 0
리 스 테 리 아 모 노 사이 토 제 네 스 | 음 성
장출 혈 성 대 장균 | 음 성
살 모 넬 라 균 | 음 성
바 실 러 스 세 레 우 스 | 음 성
황 색 포 도 상구 균 | 음 성
클 로 스 트 리 디 움 퍼 프 리 젠 스 | 음 성
 |  |  | 가 열 ( 굽 기 ) 시 간 ( 1 7± 2분 ) |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 차 |  | 2차 |  | 3차 | 
 | 분 석 항 목 | 구 분 | 살 균 전 | 살 균 후 | 살 균 전 | 살 균 후 | 살 균 전 | 살 균 후
가 열 ( 굽 기 ) 온 도 조 건 상 단 : 1 70℃ ± 3℃ 하 단 : 1 80℃ ± 3℃ | 일 반 세 균 | 정 량 |  |  |  |  |  | 
 | 대 장 균 군 | 정 량 |  |  |  |  |  | 
 | 리 스 테 리 아 모 노 사 이 토 제 네 스 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 장 출 혈 성 대 장 균 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 살 모 넬 라 균 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 바 실 러 스 세 레 우 스 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 황 색 포 도 상 구 균 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
 | 클 로 스 트 리 디 움 퍼 프 리 젠 스 | 정 성 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 | 해 당 사항 없음 | 해 당 사항 없 음 |  | 
품 명 | 온도 ( 상단 ) | 온도 ( 하 단 ) | 시 간
견 과류 ( 호 두 ) | 1 70℃ ( ± 3℃ ) | 1 70℃ ( ± 3℃ ) | 1 3분 ± 3분

## Slide 4
9. | H ACCP관 리 기 준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 08. 1 3
 | 한 계 기 준 설 정 |  | 
CCP-2P(금속검출 공정) 금 속 검 출 공 정 에 대 한 한계 기 준 설 정 방 법 1 ) 원 료 및 공 정 환경 에 서 유 래 가능 한 모 든 금 속 이 물 의 종 류 와 수 를 조 사· 정 리 한 다 . 조 사 결 과에 는 사진 및 크 기 , 수 를 기 재 하고 , 크 기 가 가장 작은 이 물 을 명 시 한다 . 금 속 검 출 기 자체 의 최 적 감도 를 설 정 한다 . ① 금 속 검 출 기 의 제 어 판을 조 작하여 감도 에 따 른 위 치 별 테 스 트 피 스 의 검 출 양상 을 조 사하여 결 과를 기 록 한다 . ※ 금 속 검 출 기 마 다 감도 를 나 타 내 는 수 치 나 표 시 방 식 이 다 르 므 로 , 여 러 가지 감 도 조 건 중 가장 검 출 력 이 높 은 조 건 을 찾아낸 다 . ② 적 절 한 기 계 감도 설 정 후 , 이 물 이 없는 것 으 로 확인 된 공 정 품 을 금 속 검 출 기 에 위 치 별 로 통 과시 켜 검 출 이 되 는 지 의 여 부 를 확인 하고 기 록 한다 . ※ 제 품 의 물 성 , p H , 염 도 , 수 분 함량 등 은 금 속 검 출 기 의 감도 에 영 향 을 줄 수 있 으 므 로 , 제 품 특 성 에 따 른 오작동 여 부 를 판단 하는 과정 이 다 . ③ 이 물 이 없는 것 으 로 확인 된 공 정 품 에 테 스 트 피 스 를 넣 고 , 테 스 트 피 스 의 크 기 별 , 위 치 별 로 금 속 검 출 기 의 검 출 성 능 을 시 험 하고 기 록 한다 . 과정 1 ) 에 서 찾아낸 크 기 가 가장 작은 이 물 을 공 정 품 의 다 양한 위 치 에 넣 고 , 과정 2) 에 서 설 정 된 기 기 감도 조 건 으 로 해 당 이 물 의 검 출 여 부 를 확인 한 후 결 과를 기 록 한다 . 4) 만 일 , 원 료 및 공 정 환경 에 서 유 래 할 수 있 는 가장 작은 크 기 의 이 물 이 검 출 되 지 않는 경 우 , 해 당 이 물 이 검 출 될 수 있 도 록 금 속 검 출 기 감도 를 조 정 하여 재 실 험 한다 . ※ 동 일 공 정 에 서 유 사 원 료 로 생 산된 제 품 의 경 우 대 표 제 품 을 선 정 하여 실 험 가 능 ( 생 산제 품 의 한계 기 준 중 가장 열 악한 조 건 이 나 위 해 성 이 높 다 고 판단 되 는 제 품 선 정 ) |  |  | 

## Slide 5
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 08. 1 3
한계기준 설정
CCP-2P(금속검출 공정)
▣ . 자 사 에 서 발 생 가 능 한 금 속 이 물 확 인
우리 회 사에 서 발 생 가능한 금속이 물( Fe,
SUS304) 의 종류 와 크기
▣ . 금 속 검 출 한 계 기 준 설 정 실 험
준 비 물
금 속 검 출 기 I M D 500 | F e Ø 2 . 0 시 편 | S U S 304 Ø 2 . 5 시 편 | 제 품
이 물 명 / 이 물 크 기 | 사 진
브 라 켓 40 m m | 
칼 날 9 m m | 
볼 트 8 m m | 
볼 트 9 m m | 
이 물 명 / 이 물 크 기 | 사진
볼 트 1 3 m m | 
볼 트 8 m m | 
볼 트 6 m m | 
와 셔 1 8 m m | 

## Slide 6
9. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 08. 1 3
 | 한계기준 설정 |  | 
▣ 금 속 검 출 기 검 출 기 값 설 정 절 차 1 . 샘 플 선 정 실제 로 생 산되 는 제 품 과 동 일 한 성 분 , 중 량 , 온도 를 가진 제 품을 샘 플 로 선 정 ↓ 2 . 자 동 설 정 시 행 자동 설정 기 능 을 이 용 하 여 금속 검 출 기에 샘 플 을 통 과 ↓ 3. 수 동 설 정 시 행 실 제 품을 통 과시 키 며 설정 값 을 변 경 시 켜 최 적 의 설정 값을 찾는 다 . 정 상제 품 통 과시 의 반 응 치 가 검 출 한 계 선 ( 레 벨 ) 의 40% 수준 이 되 도록 검 출 한계 선 을 조 정 한 다 . 수동 설정 이 유 ▫ 자동 설정 기 능 사용 시 샘 플 이 정 상통 과 되 는 수 준으 로 장비 의 민 감도 가 설정 되 게 된 다 . ▫ 동 일 한 제 품 이 라 도 각 제 품 마 다 의 편 차가 있 다 . ▫ 실 생 산시에 는 , 이 러 한 제 품 마 다 의 편 차로 인 해 자동 설정 된 수 치 로 금 속 검 출 기 를 가동 할 경 우 , 오동 작이 발 생 할 수 있 다 . ▫ 이 를 방 지 하 기 위 해 제 품 간 편 차를 감안한 기기 의 민 감도를 재 조 정 을 하 게 된 다 . ▫ 검 출 한 계 선 ( 레 벨 ) : 금속 검 출 기 가 제 품 에 금 속 이 있 다고 판 단 하 는 기 준 점 , 해 당 수 치 가 높 을 수록 기기 는 안정 화된 다 . ↓ 4. 설 정 수 치 확 정 생 산제 품 에 맞 는 " 주 파 수 , H 감도 , H 특 성 , H 레 벨 , L감도 , L특 성 , L레 벨 " 을 확 정 한 다 . 근 거 자료 : 금속 검 출 기 사용 자 설 명 서 |  |  | 

## Slide 7
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 08. 1 3
한계기준 설정
▣ 금 속 검 출 기 설 정 결 과
금 속 검 출 기 I M D 500
제 품 정 보 | 제 품 명 | 해 바 라 기
 | 제 품 중 량 | 
 | 제 품 온도 | 상온
 | 통 과방 향 | 좌 ->우
 | 제 품 사진 | 
금 속 검 출 기 설 정 수 치 | 주 파 수 | H F
 | 감도 | 5
 | 특 성 | 1 80
 | 레 벨 | 40
 | 설정 수 치 | 감도 5 / 특 성 0

## Slide 8
9. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 08. 1 3
 | 한계기준 설정 |  | 
▣ 금 속 검 출 기 에 서 검 출 가 능 한 시 편 찾 기 프 로 세 스 프 로 세 스 ( 절 차 도 ) |  |  | 

## Slide 9
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 08. 1 3
한계기준 설정
▣ 제 품 투 입 통 과 테 스 트
정상통과 O, 오동작 X
▣ 제 품 + 테 스 트 시 편 투 입 시 통 과 테 스 트 구 분
검 증 방 법 | 금 속 검 출 기 설 정 후 제 품만 투 입 하 여 , 검 출 여 부를 확 인 한 다 . |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통 과모 습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
회 차 | 1 차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 1 0차
결 과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
요 약 | 제 품만 투 입 시 오동 작 없 이 정 상통 과 1 00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검 증 방 법 | 금 속 검 출 기 터 널 을 구 획 화한 다 . “ 제 품 + 테 스 트 시 편 ” 각 구 획 마 다 1 0회 씩 투 입 하 여 , 1 00% 검 출 여 부 를 확인 한 다 . 1 00%가 아닐 경 우 , 1 단 계 큰 테 스트 시 편 을 넣 어 위 사항 을 재 확 인 한 다 . | 
터 널 구 획 화 | 터 널 을 상/중 /하 , 좌/중 /우 9구 획 으 로 나 눈 다 . 각 구 획 을 A~I 구 획 으 로 명명 한다 테 스트 는 D~I 구 역 을 한다 | 
테 스트 시 편 | Fe : 철 , 녹 색 플 라 스 틱 케 이 스 SU S304 스 테 인 레 스 304, ø : 볼 의 직 경 , 단 위 는 mm | 
통 과모 습 | 시 편 +제 품통 과 사진 예 시 ( SU S ø 2. 5를 E 구 획 에 투 입 ) | 

## Slide 10
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 08. 1 3
한계기준 설정
터 널 좌 에 서 우 로 통 과 시 켜
▣ 제 품 + 테 스 트 시 편 투 입 시 통 과 테 스 트
금 속 검 출 기 에 제 품 과 시 편 으 로 만 금 속 검 출 기 검 출 능 력 파 악 , 감 도 5 적 합 기 준 ( 최 적 감 도 )
제 품 ( 가 배 만 쥬 ) + F e ø 1 . 5m m
투 입 통 과 테 스 트
(검출 O, 불검출 X)
회 차 구 획 | 1 차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 1 0차
D | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X
E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
F | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O
G | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O
H | O | X | X | X | X | X | O | X | X | X
I | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X
결 과 | 61 % 검 출 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제 품 ( 가배 만 쥬 ) + Fe ø 1 . 5m 사진

## Slide 11
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2020. 08. 1 3
한계기준 설정
▣ 제 품 + 테 스 트 시 편 투 입 시 통 과 테 스 트
제 품 ( 가 배 만 쥬 ) + F e ø 2. . 0
m m 투 입 통 과 테 스 트
(검출 O, 불검출 X)
회 차 구 획 | 1 차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 1 0차
D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
F | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
G | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
I | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
결 과 | 1 00% 검 출 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제 품 ( 가배 만쥬 ) + Fe ø 2. . 0mm 사진

## Slide 12
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 08. 1 3
한계기준 설정
▣ 제 품 + 테 스 트 시 편 투 입 시 통 과 테 스 트
제 품 ( 가 배 만 쥬 ) + S U S 304 ø 2. . 0 m m
투 입 통 과 테 스 트
(검출 O, 불검출 X)
회 차 구 획 | 1 차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 1 0차
D | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X
E | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X
F | X | O | O | O | X | O | O | O | O | O
G | O | O | O | O | O | X | O | O | X | O
H | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X
I | O | X | X | O | O | O | O | O | O | X
결 과 | 55% 검 출 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제 품 ( 가배 만쥬 ) + SU S304 ø 2. . 0mm 사진

## Slide 13
9.
HACCP관리기준
제 ( 개 ) 정 일 자
2025. 08. 1 3
한계기준 설정
▣ 제 품 + 테 스 트 시 편 투 입 시 통 과 테 스 트
제 품 ( 가 배 만 쥬 ) + S U S 304 ø 2. . 5 m m
투 입 통 과 테 스 트
(검출 O, 불검출 X)
회차 구획 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차
D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
F | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
G | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
I | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
결과 | 100% 검출 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제 품 ( 가배 만쥬 ) + SU S 304 ø 2. . 5 mm 사진

## Slide 14
9. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 08. 1 3
 | 한계기준 설정 |  | 
▣ 우 리 회 사 금 속 검 출 기 한 계 기 준 설 정 결 과 금 속 검 출 기에서 검 출 가능 한 금속 이 물은 Fe ø2. 0mm, SU S304 ø2. 5mm 임 작업 공 정 중 혼 입 이 예 상되 는 금속 성 이 물 ( 7mm 이 상) 을 검 출 할 수 있 는 성 능 금속 성 이 물 의 크 기 , 금속 검 출 기 의 성 능 및 제 품 의 특 성 을 고 려 하 여 한 계 기 준을 F e ø 2. 0 m m , S U S ø 2. 5m m 로 정 하였 다 |  |  | 
우 리 회 사 한 계 기 준 |  |  | 
제 품 명 | 중 량 | F e | S U S 304
가 배 만 쥬 | 30 g | 2 . 0 m m Φ | 2 . 5 m m Φ
강 릉 단 오 빵 | 35 g | 2 . 0 m m Φ | 2 . 5 m m Φ
동 헤 어 라 빵 | 35 g | 2 . 0 m m Φ | 2 . 5 m m Φ