## Slide 1
10. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 중요관리점(CCP)관리 및 기준 이탈 시 조치 |  | 
가열(굽기)공정 (CCP-1B) 식 중 독균 등 세 균을 제거 하 고 균 일 한 품 질 을 확 보 하 기 위 하 여 가열 온도, 가 열 시 간이 유지 되 는 지 를 작업시 작 전 , 작업종료 후 확인 ․ 기 록 한 다 . 가열 온 도 , 가열 시 간 미 달 시 모 니 터 링 담 당 자는 한계 기 준 이 탈 시 즉 시 작업 을 중 지 한다 . 가열 온 도 와 가열 시 간 을 재 조 정 한 후 미 달 된 제 품 에 대 하여 재 가열 후 제 품 (관능 )검 사 를 실 시 하여 이 상이 없을 시 다 음 공 정 을 진 행 하며 이 상이 있을 시 폐 기 한다 . 한계 기 준 이 탈 내 용 과 개 선 조 치 내 용 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 가열 온 도 , 가열 시 간 초 과 모 니 터 링 담 당 자는 한계 기 준 이 탈 시 즉 시 작업 을 중 지 한다 . 제 품 (관능 )검 사를 실 시 하여 이 상이 없을 시 다 음 공 정 을 진 행 하며 이 싱 이 있 을 시 폐 기 한다 . 한계 기 준 이 탈 내 용 과 개 선 조 치 내 용 을 모 니 터 링 일 지 에 기 록 기 계 고 장 시 모 니 터 링 담 당 자는 오븐 기 등 기 계 고 장 시 즉 시 작업 을 중 지 한다 . 수 리 후 정 상적 으 로 작동 시 재 가동 한다 . 즉 각적 인 수 리 가 불 가능 할 경 우 교 차오염 이 되 지 않도 록 보 호 조 치 하여 냉 장창고 에 보 관한 후 , 수 리 가 끝 나 면 제 품 생 산을 계 속 한다 . 공 통 : 개 선 조 치 시 - 문 제 발 생 시 H ACCP팀 장에 게 보 고 후 조 치 하며 , 개 선 조 치 후 모 니 터 링 일 지 에 기 록 후 H ACCP팀 장에 게 승 인 을 받 는 다 . 기 준에 맞지 않는 경 우에 는 그 내 용과 개 선 조 치 내 용을 중 요 관 리 점 ( C C P ) 점 검 표 ( 별 표 ) 에 기 록 한 다 . 오븐 온도계 의 정상작동 여부를 확인하기 위 해, 연 1 회 이상 검 ․ 교 정 을 통 해 이 상 유 무 를 확 인 한 다 . |  |  | 
 | 품 명 | 온도 ( 상단 ) | 온도 ( 하단 ) | 시 간
□ | 해 바 라 기 | 1 93℃ ( ± 3℃ ) | 1 65℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
□ | 민 들 레 | 1 70℃ ( ± 3℃ ) | 1 80℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
□ | 가나다 | 1 70℃ ( ± 3℃ ) | 1 80℃ ( ± 3℃ ) | 1 7분 ± 2분
가열 [굽 기 ]후 제 품 의 품은 온도 |  |  | 1 00℃ ± 4℃ | 

## Slide 2
10. | HACCP관리기준 | 제 ( 개 ) 정 일 자 | 2025. 06. 00
 | 중요관리점(CCP)관리 및 기준 이탈 시 조치 |  | 
금속검출 공정(CCP-2P) 내 포 장된 제 품을 컨 베 이 어 벨 트 에 올 려 놓 고 금속 검 출 기 를 통 과시 킨 다 . 검 출 신 호 발 생 시 금속 이 물 이 혼 입 된 제 품을 제거 하 고 기 록 관 리 한 다 . 금속 이 물 이 혼 입 된 제 품을 선 별 하 고 균 일 한 품 질 을 확 보 하 기 위 하 여 금속 검 출 기 의 정 상작동 유무를 작 업 시 작 전 , 작 업 종 료 후 확 인 · 기 록 한 다 . 금속 검 출 기 의 감도 확 인 방 법 은 다 음 과 같다 . ① 기기 감도 의 설정 조 건 을 확 인 한 다 . ② 표 준 시 편 [ 금속 이 물 의 크 기 가 F e 2. 0 m m φ, S U S 304 2. 5m m φ이 상]과 금속 이 물 이 없 는 것 으 로 확 인 된 공 정 품을 각각 금속 검 출 기에 통 과시 켜 인 식 여 부를 확 인 한 다 . ③ 금속 이 물 이 없 는 것 으 로 확 인 된 제 품 에 표 준 시 편 을 넣 고 인 식 여 부를 확 인 한 다 . 금속 성 이 물 검 출 시 모 니 터링 담당 자는 즉 시 금속 검 출 기 의 작업 을 중 지 하 고 공 정 품을 보 류 하 고 해 당 ( 이탈 ) 제 품을 제거 한 다 . 공 정 품 에 혼 입 된 금속 이 물을 찾 아내 고 , 그 출 처 를 조 사하 여 원 인 을 제거 한 다 . 금속 이 물 검 출 내 역 및 개 선 조 치 사항 을 모 니 터링 일 지에 기 록 감도 이 상 발 생 시 ( 설정 된 감도 가 바 뀌 는 경 우 ) 모 니 터링 담당 자는 즉 시 금속 검 출 기 의 작업 을 중 지 하 고 공 정 품을 보 류 한 다 . 감도를 재 조 정 한 후 정 상적 으 로 작동 시 재 가동 한 다 . 감도 이 상 발 생 전 부 터 정 상운 전 확 인 시 점 까지 생 산된 제 품을 다 시 검 사한 다 . 재 검 사 후 그 내 역 또는 개 선 조 치 사항 을 모 니 터링 일 지에 기 록 기 계적 고 장 시 모 니 터링 담당 자는 즉 시 금속 검 출 기 의 작업 을 중 지 하 고 공 정 품을 보 류 한 다 . 수 리 후 정 상적 으 로 작동 시 재 가동 한 다 . 수 리 불 가능 할 때 에 는 납 품 업 체에 수 리 를 의 뢰 한 다 . ☆ 금속 검 출 기 의 고 장으 로 정 상 운 전 확 인 이 후 에 생 산된 제 품 과 금속 검 출 기 미 통 과제 품 에 대 해서 는 전 량 검 사대 기 품 표 시 ( 냉 동보 관 ) 를 하 여 금속 검 출 기 수 리 완 료 후 전 량 재 통 과한 다 . 공통 : 개 선 조 치 시 - 문 제 발 생 시 H ACCP 팀 장에 게 보고 후 조 치 하 며 , 개 선 조 치 후 모 니 터링 일 지에 기 록 후 H ACCP팀 장에 게 승 인 을 받 는 다 . |  |  |