## Slide 1
▢ 기록(점검표) 관리 1. 중요관리점(CCP) 점검표
중요관리점(CCP-2P) 모니터링일지 [금속검출공정] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 결 재 |  | 해썹 책 임 자 |  | 해썹 틴 당 | 
작성 일 자 |  |  |  |  |  |  |  |  | 점 검 자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
한 계 기 준 |  |  | 금 속 이 물 ( F e 2. 0m m Φ. S TS 2. 5m m Φ 이 상 ) 불 검 출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
주 | 기 |  | 금 속 검 출 기 정 상작동 여 부 및 공 정 품 확인 확인 |  |  |  |  |  | 작업 시 작 전 , 작업 종 료 후 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
방 | 법 |  | 기 기 감도 모 니 터 링 담 당 자는 기 기 중 간에 Test pi ece( F e 2. 0. S TS 2. 5m m Φ) 를 통 과시 켜 검 출 여 부 를 확인 하고 CCP-2P 모 니 터 링 일 지 에 기 록 한다 . 제 품 감도 모 니 터 링 담 당 자는 제 품 중 간에 Test pi ece( F e 2. 0. S TS 2. 5m m Φ) 를 넣 고 기 기 에 통 과시 켜 검 출 여 부 를 확인 하고 CCP-2P 모 니 터 링 점 검 표 에 기 록 한다 . 통 과량 및 검 출 량 모 니 터 링 담 당 자는 통 과된 양과 검 출 된 양을 CCP-2P 모 니 터 링 점 검 표 에 기 록 하고 H ACCP팀 장에 보 고 한다 . ※ 금 속 검 출 기 는 연 1 회 이 상 정 상작동 유 무 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
품 명 |  |  |  |  |  |  |  | 금속 검 출 기 감도 |  |  |  | 모 니 터링 ( 판 정 - 검 출 : O, 불 검 출 : X) |  |  |  |  |  |  | 
실 시 |  | 통 과 시 간 |  | Fe만 통 과 ( 중 간) | STS만 통 과 ( 중 간) |  |  | 제 품만 통 과 |  | Fe+제 품 통 과 (제품 중앙 아래 ) |  |  |  |  | STS+제 품 통 과 (제품 중앙 아래 ) |  | 판 정 |  | 서 명
작업 시 작전 |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 종료후 |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
금속 검 출 기 제 품 통 과 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
품 명 |  |  | 통 과량 |  |  |  | 검 출 량 |  |  | 특이 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개 선 조 치 방 법 |  |  | ◌ 금속 성 이 물 검 출 시 모 니 터링 담 당 자는 즉 시 금속 검 출 기 의 작업 을 중 지 하 고 공 정 품을 보 류 하 고 해 당 ( 이 탈 ) 제 품 을 제거 한다 . 공 정 품 에 혼 입 된 금속 이 물을 찾아내 고 , 그 출 처 를 조 사하여 원 인 을 제 거 한 다 . 금 속 이 물 검 출 내 역 및 개 선 조 치 사항 을 모 니 터 링 일 지에 기 록 ◌ 감도 이 상 발 생 시 모 니 터링 담 당 자는 즉 시 금속 검 출 기 의 작업 을 중 지 하 고 공 정 품을 보 류 한 다 . 감도를 재 조 정 한 후 정 상적 으 로 작동 시 재 가동 한 다 . 감도 이 상 발 생 전 부 터 정 상운 전 확인 시 점 까지 생 산된 제 품을 다 시 검 사한다 . 재 검 사 후 그 내 역 또 는 개 선 조 치 사항 을 모 니 터링 일 지에 기 록 ◌ 기 계적 고 장 시 모 니 터링 담 당 자는 즉 시 금속 검 출 기 의 작업 을 중 지 하 고 공 정 품을 보 류 한 다 . 수 리 후 정 상적 으 로 작동 시 재 가동 한다 . 수 리 불 가능 할 때 에 는 납 품 업 체 에 수 리 를 의 뢰 한 다 . ☆ 금속 검 출 기 의 고 장으 로 정 상 운 전 확 인 이 후 에 생 산된 제 품 과 금 속 검 출 기 미 통 과제 품 에 대 해서 는 전 량 검 사대 기 품 표 시 ( 냉 동 보 관 ) 를 하 여 금속 검 출 기 수 리 완 료 후 전 량 재 통 과한다 . ◌ 공통 : 개 선 조 치 시 문 제 발 생 시 H ACCP팀 장에게 보 고 후 조 치 하 며 , 개 선 조 치 후 모 니 터링 일 지에 기 록 후 H ACCP팀 장에게 승 인 을 받 는 다 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이탈 내 용 |  |  |  |  |  | 개 선 조 치 및 결 과 |  |  |  |  | 조 치 자 |  |  |  |  | 확 인 |  |  |